# 第三部分 采购需求

## 一、项目概况

1.项目名称：之江实验室一期工程室内空气治理服务项目。

2.项目地点：之江实验室南湖园区

3.本项目总预算为：人民币49.8万元。

4.服务期：合同签订后3个工作日内开始进行室内空气治理服务，10天内完成服务内容。

## 二、项目服务范围：

治理面积：约6.3万平方米

## 三、服务要求

1.服务内容：供应商需对所在建筑及同批家具所在建筑进行室内空气治理。治理效果以《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）标准进行检测、验收，密闭12小时采样检测，检测室内环境中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）浓度。治理后检测结果需达到《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002），检测点位数量按照国家标准。服务完成后以成交供应商指定、采购人认可的第三方检测机构出具的具有CMA资质的检测报告为验收依据。治理后验收检测费用由成交供应商支付。检测成果指标要求详见下表：

2.供应商服务期间所使用产品应符合环保要求。需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件。

3.供应商服务期间所使用产品需具有去除甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）等效果。需提供第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件。

4.服务人员需经过培训持证上岗。

5.供应商需具有完善健全的售后体系。在项目通过验收后，成交供应商需对项目质量进行长期跟进，并为采购人在质保期内每年提供不少于两次的复检服务，检测时间由采购人指定，费用包含在本次项目报价内。如检测后出现空气质量不合格情况，成交供应商需为采购人无条件处理，且不收取任何费用（新增污染源除外）。

6.供应商需为采购人提供不少于5年的免费质保服务。质保期内，采购人可随时抽查本项目服务质量。如发现空气质量不达卫生部、国家环境保护总局制定的《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）要求，成交供应商需无条件返工，且不收取任何费用。

## 四、验收标准

服务完成后以成交供应商指定、采购人认可的第三方检测机构出具的具有CMA资质的检测报告为验收依据。治理后的空气质量需达到《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）。检测成果指标要求详见下表：

## 其他

1.采购人若在后期（项目实施过程中）发现成交供应商不具备按时履行该项目的能力，无法如期保质完成该项目，有权中止履行合同。采购人不承担由此造成各项损失，并保留对成交供应商的追偿权力。

3.供应商服务期间所使用产品需具有去除甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）等效果。需提供第三方检测机构出具的相关检测报告扫描件。

3.因供应商自身原因造成无法按期完成服务的，每逾期一天扣除合同款1000元，在项目完成并经采购人校级验收合格后从合同价款中一次性扣除。

## 六、付款方式

合同签订后支付合同总价的40%，项目验收合格后支付余款。

成交供应商应在合同签订之日前5个工作日内向甲方缴纳成交金额的5%作为履约保证金。履约保证金自甲方验收合格之日起自动转为质量保证金，一年后无息退还。